Лабораторная работа №7.

Тема: Изучение собственных колебаний пружинного маятника.

Цель работы: Определить коэффициент упругости. Определить зависимость периода собственных колебаний пружинного маятника от массы груза.

Найти зависимость собственных колебаний пружинного маятника от коэффициента упругости пружины.

Приборы и принадлежности: набор пружин, штатив, секундомер, набор пружин.

Теория метода и описание установки.

В данной  работе рассматривают простейший случай собственных незатухающих колебаний пружинного маятника, а именно колебания груза на пружине. В воздухе эти колебания можно считать незатухающими. Рассмотрим некоторые примеры свободных незатухающих колебаний тел, т. е. колебаний с неизменной амплитудой.

Колебания груза на пружине, колебательные движения происходит под действием упругой или квазиупругой силы F,

F = - κх                             (1)

Эта сила всегда направлена к положению равновесия, а смещение х – в противоположную сторону, поэтому имеем знак минус. Такая сила называется вращающей силой. По второму закону Ньютона

или                          (2)

Где  m – масса колеблющегося тела, κ – коэффициент упругости.

(3)

где    -- частота,T0 -- период собственных колебаний.

(4)

Из формулы (4) легко определить период собственных упругих колебаний, например груза на пружине.

,         T = t/N                  (5)

где t – затраченное время для N колебаний. Если (1) уравнению будем сопоставлять на (2), тогда это уравнения имеет следующий вид

где k – коэффициент упругости пружин. Коэффициент определить опытным путем, если измерить величину х, на которую растянется пружина А при подвешивании к ней груза.

Р = F,   κ = F/х = Р/х                        (6)

отсюда

P = mg , P = kΔl , Δl = l – l0 , Δl = x0

В таком случае сила тяжести будет равен

P = kx0 , x0 = P/k

Где х0 – равновесная точка веса координат, х0 = х1 –х

рис. 1

Измерения и выполнение работы.

- На штатив подвесим пружины с номерами и на эти пружины подвешиваем гири разных масс.

- Из формулы (5) определим период вращения пружины.

- Определив Т , вычисляем коэффициент k.

- Опыт повторяется 3-4 раза.

- Полученные результаты записываются в таблицу.

- Сравните теоретические значения с опытным результатом.

| № | Т0 (c) | n | m (кг) | t (c) | P (Н) | к (Н/м) | Δk (Н/м) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сред. знач. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Контрольные вопросы:

- Что такое механические колебания?

- Назовите виды колебаний.

- Объясните физический смысл формулы (6)?

- Начертите график зависимость периода собственных колебаний от массы груза?

- Объясните выполнения работы?

Лабораторная работа №9

Тема: Исследование зависимости величины силы упругости от деформации растяжение стали.

Оборудование: прибор для изучения деформации растяжения, индикатор часового типа 0-10 мм, микрометр, линейка измерительная, стальная проволока диаметром 0,2-0,3 мм.

Теория метода и описание установки.

Для всех видов деформаций в пределах упругости величина силы упругости прямо пропорциональна величине деформации тела (закон Гука). В случае деформации растяжения эту зависимость можно записать так:

Fупр=-k(l-l0)          (1)

где Fупр- сила упругости, k-коэффициент упругости или жесткость образца, l-длина образца после деформации, l0-его первоначальная длина. Величину

(2)

называют абсолютным удлинением. Знак минус в формуле означает, что сила упругости направлена в сторону, противоположную направлению деформации.

Величина коэффициента упругости деформируемого образца связана с его начальной длиной l0 и площадью поперечного сечения S соотношением

(3)

Коэффициент  Е, входящий в последнюю формулу, называют модулем упругости. Его вычисляют по формуле

(4)

и в СИ измеряет в ньютонах на квадратный метр (Н/м2).

В данной работе исследуется, упругие свойства стали, и определяется модуль упругости.

Прибор для изучения деформации растяжения (рис. 1) состоит из двух направляющих стальных стержней 1, скрепленных по концам подставки 2.

На одном конце прибора (между стержнями смонтирован динамометр 3 в виде стальной пружине). Динамометр заканчивается втулкой с прорезью, в которой находится съемный вкладыш 4 для закрепления проволоки. На другом конце прибора укреплен червячный механизм 5, служащий для натяжения проволоки. Проволока одним концом прикреплена при помощи вкладыша к динамометру, а другим к оси червячного механизма.

При вращении колка начинает растягиваться пружина динамометра. При этом указатель динамометра перемещается по шкале 6, градуированной в ньютонах. Таким образом, прибор позволяет плавно изменять натяжение проволоки и всякий раз измерять силу упругости.

Для определения величины удлинения проволоки прибор снабжен специальным индикатором 7, позволяющим производить измерения с точностью до 0,01мм.

В описанном приборе измеряется удлинения не всей проволоки, а лишь части, ограниченной двумя ползунками 8, которым проволоки прикрепляют с помощью винтов 9. Такой способ дает возможность избежать искажений, возникающих в опыте следствие частичного разматывания проволоки в местах ее прикрепления. На одном из ползунков расположенном в близи динамометра установлен индикатор, а к другому прикреплен стержень 10, который зажимают винтом 11. Стержень имеет на конце резиновую насадку для соединения его с индикатором.

При растяжении проволоки увеличивается расстояние между ползунками и стержнем, который не меняет своей длины (он не подвергается действию растягивающей силы), перемещает штифт индикатора на величину удлинение проволоки. Удлинения определяют по показаниям стрелок индикатора: большая показывает сотые доли миллиметра, а малая – целые миллиметры. Начальную длину проволоки измеряют линейкой с миллиметровыми делениями, а диаметр при помощи микрометра.

рис. 1.

Измерения и выполнение работы.

- Подготовьте в тетради таблицу для записи результатов измерений и вычислений.

- С помощью микрометра измерьте диаметр d , длину стального проволока L и определите площадь поперечного сечения S.

- Концы стального провода закрепите к прибору.

- Полученные результаты записываются в таблицу.

| № | Нач. длина проволоки L0 (м) | Диаметр проволоки D (м) | Площадь S (м2) | Сила уп- ругости Fупр (Н) | Абсолютное уд- линение прово- локи по инди- катру Δl (м) | Модуль упругости Е (н/м2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| Сред. знач. |  |  |  |  |  |  |

Контрольные вопросы.

- Что называется деформацией и виды деформации?

- Что называется силой упругости?

- Что такое коэффициент упругости?

- Объясните физического смысла модуля Юнга?

- Работа совершаемая при упругом деформации?

- Объясните ход работы?

Лабораторные работы:    http://fanfan37.narod.ru/

Мусульманский лунный календарь:  http://takvim2008.narod.ru/

Библия о Мухаммаде (с.а.вс):  http://akahon.narod.ru/